## Slide 1: 实 验 三 DNA片段的回收

## Slide 2: 实 验 目 的
了解琼脂糖凝胶电泳中回收DNA片段的几种方法及其优缺点
掌握选用方法的原则
学习采用玻璃纤维柱法回收目的片段

## Slide 3: 实验原理
通过琼脂糖凝胶电泳分离酶切产物，切胶回收含目的DNA片段（载体，GFP）的凝胶，利用回收试剂盒纯化目的DNA用于后续实验。
Notes: 本学期实验以大肠杆菌为宿主菌进行GFP基因的克隆、鉴定、表达。

## Slide 4: 玻璃纤维柱法回收DNA片段
利用特殊硅基质材料，在一定高盐缓冲系统下高 效、专一地吸附DNA的原理，配备设计独特的离心吸附柱式结构，快速高效回收DNA片段。
用途：回收，浓缩，去除杂质，更换缓冲系统，探针制备等。
Notes: 特点：快速高效，方便安全

## Slide 5: DNA片段回收的一般流程
溶胶
装柱
漂洗
洗脱

## Slide 6: 实验材料
质粒DNA BamHI/NotI大量酶切样品
DNA凝胶纯化试剂盒
50xTAE buffer
琼脂糖
GelRed 显示液（1/2000，12uL/25mL）
6xLoading buffer
DNA Marker：DM0004 (5,4,3,2,1.5,1,0.75,0.5kb)
DM0004 bp
5000
4000
3000
2000
1500
1000
750
500

## Slide 7: 实验仪器
琼脂糖凝胶电泳系统
电泳仪，电泳槽，制胶板、梳子
台式离心机
紫外透射仪
凝胶成像系统
水浴锅

## Slide 8: 实验步骤
1. 琼脂糖凝胶电泳
2. 目的片段DNA回收（切胶）
3. 目的片段DNA纯化（玻璃纤维柱法）
4. 目的DNA的鉴定和定量（下周完成）

## Slide 9: 一、电泳分离目的片段(电泳)
配胶: 2人配一块胶，1%琼脂糖凝胶25mL
称取0.25g琼脂糖于小三角瓶中
加入25mL的1TAE,加热熔解，冷却至
60˚C 左右
加12µL的GelRed混匀，倒胶。
同种质粒酶切样品跑一块胶！
Notes: 建议回收GFP DNA片段的同学一组，配制1.2%的凝胶
（0.3g琼脂糖）。

## Slide 10
制样和点样: (2人一组)
酶切样品：
50µL酶切样品+10µL 6上样缓冲液,混匀，
Short离心。
每人的酶切样品分别上1个大点样孔。
DNA marker：6µL，上一个小点样孔。
电泳:
110V电泳60分钟至目的带与载体带彻底分开
后,停止电泳并照相,勿丢胶。
同种质粒酶切样品一块胶！

## Slide 11
电泳结束后将凝胶倒在一次性手套上，观察电泳结果，并照相。
根据Marker确定所需回收片段。
1 2 3 4 5
Daily 1kb DNA Ladder
Catalogue No.: DM0004
质粒DNA及酶切产物琼脂糖凝胶电泳结果
pET-28a 2.pET-28a BamHⅠ/NotⅠ 3.Marker
4.pEGFP-N3 5.pEGFP-N3 BamHⅠ/NotⅠ

## Slide 12: 二、目的片段凝胶的回收(切胶)
取1个1.5mL EP管，用电子天平称重，并记录重量；
在长波紫外灯下切下含有目的DNA带的凝胶。
尽量切除不含DNA的凝胶！！！手术刀紧贴目的DNA
条带边缘垂直切下，去除周围无用凝胶。
将回收的凝胶放入EP管中（做好标记），再次用电子天平称量，记录重量。
13000×g点动离心10秒；
估计胶体积：100 mg/100μL
凝胶的重量 = 步骤3的重量 - 步骤1的重量
注意使用干净刀片切胶，胶块要尽可能小, 控制在100-200µL,否则影响回收率！
Notes: 100mg凝胶块需加入100µL的Buffer GC，确保加入不少于1倍体积的Buffer GC。凝胶的重量 = 步骤3的重量 - 步骤1的重量
含目的DNA片段的胶条装入预先称重并标记好的EP管中。

## Slide 13: 目的DNA片段回收
pET-28a
Daily 1kb DNA Ladder
Catalogue No.: DM0004
0.7 kb
4.0 kb
5.3 kb

## Slide 14
垫一次性手套
沿目的片段边缘垂直下刀
回收的胶条若体积较大可用刀片切碎或枪头尽量捣碎便于后续溶胶。

## Slide 15: 三、目的片段的纯化(纯化)
溶胶
装柱
漂洗
洗脱

## Slide 16
A.检查DNA回收试剂盒中的所有溶液是否齐全，是否有沉淀生成，平
衡液若有沉淀应放入37℃水浴中溶解；（已完成）
B.平衡核酸吸附柱：加GBL平衡缓冲液500µL至柱中，室温放置2min，
12000×g 离心2min;倒去滤液，平衡后的柱重新装入收集管待用。
C.在WB漂洗液中加入指定量的无水乙醇。 （已完成）
NOTE：用试剂盒回收，所有的溶液应该是澄清的，室温放置。
准备工作
核酸吸附硅胶膜柱子长期放置过程会同空气中的电荷/尘埃发生反应而影响其核酸吸附能力，应加平衡液平衡。
Notes: 核酸吸附硅胶膜柱子长期放置过程会同空气中的电荷/尘埃发生反应而影响其核酸吸附能力，应加平衡液平衡。

## Slide 17
根据胶重估计凝胶的体积；0.1g≈0.1ml
加入1倍体积的GC溶胶液；
55-60℃水浴溶胶10min,期间每2-3min颠倒混匀几次，直至凝胶块完全溶化。
注意：溶胶要充分！！！
溶胶:

## Slide 18
吸附柱放入收集管内，将上述溶胶液（每次不超过700μL）加入吸附柱中。
（顶盖上做标记）
13000×g离心1min。弃滤液，将离心柱放回收集管中。
重复该步骤，直至剩余的溶胶液全部通过吸附柱。
②装柱:
注意：滤液可以重新上柱, 重复离心一次后弃滤液。
如果总体积超过750μl ，可分两次将溶液加入同一个吸附柱中。
收集管
吸附柱
玻璃纤维

## Slide 19
加入 600 µL DNA Wash Buffer至吸附柱中，室温下在13000×g离心30秒，弃废液，将吸附柱放回到收集管中。
③漂洗：
④ 重复步骤③，即再漂洗一次
⑤离心
将空吸附柱开盖13000×g 离心2分钟，去除残留的乙醇。
漂洗液中的残留乙醇会影响下游对核酸的操作，例如酶切等。

## Slide 20
转移吸附柱至新的1.5 mLEP管中，加入 40 µL 60 ℃ 预热的Elution Buffer 到吸附柱膜中央，室温放置2分钟。12,000×g 离心1分种以洗脱DNA,保留滤液。
将离心得到的溶液重新加回到吸附柱中，再次离心1min，收集DNA溶液。
做好标记，保存样品。
⑥ 洗脱:
NOTE：洗脱体积越大，洗脱效率越高，如果需要DNA浓度较高，可以适当减少洗脱体积，但最小体积不应少于30µl。

## Slide 21: 【注意事项】
进行回收电泳时，往往需要在紫外灯下监测。注意应使用长波紫外灯。因为短波紫外线（254nm）会引起DNA链断裂或造成基因突变。
所有与回收片段接触的试剂及器皿等都应进行灭菌处理，防止DNA酶的污染。
回收时的操作要轻柔，特别是大片段，防止机械剪切力对DNA的破坏。

## Slide 22: 实验关键点
胶块体积尽量小
切胶速度要快
溶胶充分
切忌将凝胶混入样品中

## Slide 23: 思 考 题
玻璃纤维柱法回收DNA的原理。
漂洗液中为什么要含有75%的乙醇？
如何提高DNA片段的回收得率？

## Slide 24: 背景理论知识

## Slide 25
DNA片段的分离和回收是一项重要的技术
可收集特定酶切片段用于克隆
制备探针
回收的PCR产物用于再次鉴定
从凝胶中回收DNA并进行纯化。

## Slide 26: 回收实验中两个最重要的技术指标
产物的纯度：
未达标则严重影响以后的酶切、连接、标记等酶参与的反应
产物的回收率：
否则增大前期工作量

## Slide 27: 理想回收方法应满足的要求
回收片段的纯度高：
不可带有凝胶；回收过程中加入的物质也
要除净；无DNA酶污染
可用于大小不同的片段
较高的回收效率
技术方便、快捷：
不需昂贵的试剂和特殊的仪器设备

## Slide 28: 常用的回收方法
（1）纤维素膜电泳回收：
所需条带前插入DEAE－纤维素膜，继续电泳至条带DNA都到膜上，取出洗下。
（2）透析袋电洗脱法
切下条带的琼脂糖放透析袋内，加缓冲液后继续电泳，DNA出胶后回收。
（3）冻融法：
反复冷冻以融化含目的片段凝胶，适用于小片段。
（4）玻璃纤维柱法
（5）低融点琼脂糖凝胶法（羟乙基）
切下胶，加热熔化胶，然后用酚抽提回收DNA。
Notes: 透析袋通常是由半透膜制成的袋状容器。在生物大分子的制备过程中，除去盐、少量有机溶剂、生物小分子杂质和浓缩样品时都要用到透析的技术-透析袋。

## Slide 29: 低融点琼脂糖法凝胶制备
低熔点琼脂糖是多糖链上引入羟乙基后的琼脂糖，由于其能在30℃左右成胶,约65℃熔化,熔化温度低于大多数双链DNA熔点。
低熔点琼脂糖
Notes: 低熔点琼脂糖是多糖链上引入羟乙基后的琼脂糖.由于其能在30℃左右成胶,约65℃熔化,熔化温度低于大多数双链DNA熔点.利用低熔点琼脂糖的这种性质可以从凝胶中回收天然形式的DNA.

## Slide 30: 玻璃纤维柱法回收DNA片段
利用特殊硅基质材料，在一定高盐缓冲系统下高 效、专一地吸附DNA的原理，配备设计独特的离心吸附柱式结构，快速高效回收DNA片段。
用途：回收，浓缩，去除杂质，更换缓冲系统，探针制备等。
Notes: 特点：快速高效，方便安全

## Slide 31: 回收方法的选择
已有20余种原始或衍生的方法可供选择，但缺乏高效回收不同大小DNA的普遍实用方法。
选择原则： 根据回收片段的大小、现有的试剂与器材、以及后处理的难易等选择合适的回收方法。
回收率30%-70%。
返回

## Slide 32: 下 次 实 验
DNA片段的重组 （连接反应）

## Slide 33
开始工作吧！ LET’S BEGIN NOW！